## Slide 1
자율주차 자동차
한양대학교 졸업작품
2012035469 고석현
2012035049 김주현

## Slide 2
작품의도
변경사항
이미지
마무리
작성코드
방향 및 역할
INDEX
01
02
04
06
03
05

## Slide 3
작품의
Technology
Future
Chance
Support
의도
작품의 의도
컴퓨터 코딩을 배워
프로그래밍 언어와
리눅스에 대해서 이해
미래의 자율주행 자동차를
목표로 삼아 자동화
프로그래밍을 배운다
현재 필요한 기술을
배움으로서 취업의
발판을 삼을 수도 있다.
자율주차 역시 아직도
연구중인 분야. 필요한 기술

## Slide 4
02 변경 사항
03 작성 코드
04 이 미 지
05 방향 역할
06 감사 인사
변경 사항 - 1
과거 자동차의 하드웨어가 전체적으로 빈약하여 센서 등을 얹은 채로 이동을 하지
못하여, 시중의 망가진 중고 RC카를 구매하고 재조립하여 사용하게 되었습니다
차체 위에 센서 등을 올리기 위해서 필요한 커버를 직접 CAD를 공부해서 도면을
제작하였습니다. 이뿐만 아니라 카메라와 레이저를 합치기 위한 스탠드와 초음파
센서를 장 하기 위한 스탠드 역시 도면으로 제작한 후 아크릴 제작을 의뢰해 제작
자동차가 주행상태일 때 자동차를 조종해야 할 조종기의 블루투스 연결을 성공했으며
조종기에서 레이저를 끄고 키는 역할을 만들어냈으며, 주차와 주행상태를 결정하는
총 2개의 버튼을 입력했으며 LED를 통해 상태확인도 가능하도록 만들었습니다.
기존에 사용하던 최대 PEAK 3A 전달을 하던 모터드라이버를 이용했던 과거에는
변경된 차체를 움직이기에 동력이 모자라는 현상이 발견되어 8A까지 전달을 할
수 있는 모터드라이버를 채택하여 자동차의 이동에 문제가 없게 했습니다

## Slide 5
02 변경 사항
03 작성 코드
04 이 미 지
05 방향 역할
06 감사 인사
변경 사항 - 2
11.1V 3000mah의 Lipo 배터리를 전원으로 채택했으나, 아두이노를 제외한것들은 해당 전압을 직접 전원으로 사용할 수 없기에 2개의 Step-down-converter를 사용 해서 전압을 낮춰주고 그것을 사용했습니다
오드로이드에서 주차시퀸스, 주행시퀸스, 초음파센서거리측정을 하는 것 외에 영상처리를 통해서 거리를 재는것을 동시에 할 경우 영상처리 과정에서 전체적 코드의 속도 저하. 라즈베리파이를 추가로 사용해서 영상처리를 하도록 하고 그에 따른 거리값을 시리얼 통신을 통해서 전달하도록 바꿔 주었습니다
기존에 주차를 하는 과정에 있어서 전조등, 후방등이 점등되게 하려고 했으나 이유를 알 수 없는 현상이 일어나서 전조등을 자동차 구성에서 제외시켰습니다
케이블 정리가 너무나도 번잡하고 잦은 실수로 인해서 약 6번 정도 상판부를 제작. 확실하게 케이블 정리를 함으로서 상판과 자동차 자체를 결합시켰을 때
붕 뜨는 부분이 없도록 정리해주었습니다

## Slide 6
02 변경 사항
03 작성 코드
04 이 미 지
05 방향 역할
06 감사 인사
작성코드 및 이미지

## Slide 7
02 변경 사항
03 작성 코드
04 이 미 지
05 방향 역할
06 감사 인사
방향
전원을 연결할 경우 오드로이드가 전원이 켜지는 과정에서 아무런 신호를 보내지 않을 때 모터를 조종하는 아두이노가 자기 멋대로 모터를 조종해 일명 급발진 현상이 발견됩니다. 그 부분의 해결방법을 찾아 주어야 합니다.
상단의 남은사항이 해결된 후에는 모니터를 연결해주고 2개의 박스를 배치해 놓은 후에 자동차를 직접 조종하여 박스와 자동차 사이의 거리를 측정해 줍니다.
직접 측정한 거리값들을 통해서 주차 시퀸스가 어떤 거리에 서 어떤 명령을 수행하도록 할지 정해주는 일만 해주면 작품은 마무리가 됩니다.
기존에 WAV 파일을 재생하는 과정에서는 재생파일의 초반부분이 유실되는 경우가 생겼습니다. 그리하여 gTTS를 채택해서 text를 바로 음악으로 재생하는 방법을 사용합니다.이 때, 음성을 재생하기 위한 스피커가 필요한데 최대한 작
은 크기의 스피커를 구매하기 위해 찾는 중입니다.

## Slide 8
02 변경 사항
03 작성 코드
04 이 미 지
05 방향 역할
06 감사 인사
역할
라즈베리파이와 오드로이드 간의 USB 케이블을 이용해서 연결시에 /dev 쪽의 다른 점을 찾아내지 못하는 것을 해결해야합니다. 그 부분에 대해서 해결을 하고, 거리값을 측정하고 그것을 통해 주차 시퀸스를 짜는 것은 김주현 학생과 함께 논의하며 짜도록 합니다.
최대한 작은 크기의 스피커를 검색하는 잔업을 추가적으로 맡게 됩니다. 또한 전원을 연결한 경우에 오드로이드가 켜지는 과정에서 모터가 자기 멋대로 움직이면서 급발진 현상이 일어나는 부분의 문제를 찾아낼 것입니다. 그 이후에 거리를 측정하고 그것에 대한 시퀸스를 제작하는 것은 위에서 언급한 것과 같이 함께 측정값을 확인하며, 논의를 통해 그 시퀸스를 짜도록 합니다
고석현
김주현

## Slide 9
Thanks
For watch